Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет МР Уфимский район РБ» выполнен на основании контракта №20374 и задания на разработку документа территориального планирования, согласованного с Администрацией МР Уфимский район РБ.

Основание для проектирования — Республиканская целевая Программа «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства РБ №391 от 21 октября 2009 г.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2023 год;

Расчетный срок – 2033 год.

В проекте использованы данные, предоставленные Администрацией МР Уфимский район РБ, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Базовая градостроительная документация представлена:

1. Схемой территориального планирования МР Уфимский район Республики Башкортостан;

2 Правилами землепользования и застройки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан;

3. Генеральным планом села Русский Юрмаш;

4. Генеральным планом села Шамонино;

5. Проектом планировки и проектом межевания земельного участка , расположенного в д. Шмидтово сельского поселения Русско-Юрмашский сельский Совет МР Уфимский район Республики Башкортостан;

6. Генеральным планом п. Сосновый бор Уфимского района РБ;

7. Градостроительная концепция "Малоэтажная застройка участка, расположенного южнее д. Шмидтово сельского поселения Русско-Юрмашский сельский Совет МР Уфимский район Республики Башкортостан";

8. Градостроительная концепция освоения территории Русский Юрмаш-2;

9. Градостроительная концепция освоения территории Исаковское подворье

10. Градостроительная концепция освоения территории, расположенной севернее д. Шмидтово "Новые острова" и др.

Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Русско-Юрмашский сельсовет расположен на юго-востоке муниципального района Уфимский район. Центром сельсовета является село Русский Юрмаш. Границами сельского поселения являются: на севере и западе - земли городского округа г.Уфа, на востоке и юго-востоке - земли МР Иглинский район, на севере - земли сельского поселения Кирилловский сельсовет МР Уфимский район, на юге — земли МР Кармаскалинский район.

Проектируемый сельсовет пересекает автомобильная магистраль федерального значения Самара - Челябинск (М5). Связь со столицей республики городским округом городом Уфа осуществляется по автомобильным дорогам; расстояние от с.Русский Юрмаш до г.Уфы составляет 31 км. По территории сельского поселения проходит железная дорога Самара - Уфа - Челябинск.

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории.). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В границах проектирования выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны источников водоснабжения;

- зоны охраны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи;

- охранные зоны нефтепроводов;

- охранные зоны газораспределительных сетей;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- заболоченные территории;

- карстовые процессы.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО)

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первый пояс ЗСО подземного водозабора принят 50 м от крайних скважин.

Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны охраны водных объектов

Водоохранные зоны предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженностью реки .

Водоохранная зона 200 м установлена для рек протяженностью 50 км и более: р.Юрмаш.

Водоохранная зона 50 м установлена для рек и ручьев протяженностью до 10 км.

Санитарно-защитные зоны.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами. Регламент использования территорий СЗЗ - в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8. (Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Перечень существующих производственных и коммунальных территорий и объектов

Таблица № 2.1

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЮЗМК (производство мебели, металлоконструкций) | 300 |
| 2 | Нефтяные скважины | 150; 300 |
| 3 | Комбинат строительных материалов | 100 |
| 4 | Фитоцентр Гордеева | 100 |
| 5 | Склады | 50 |
| 6 | Зерноток | 100 |
| 7 | Пилорама | 100 |
| 8 | Производство по перемотке трансформаторов | 100 |
| 9 | Столярный цех | 100 |
| 10 | Газораспределительный пункт | 15 |
| 11 | МТФ на 145 голов | 300 |
| 12 | Железнодорожная станция «Юрмаш» | 100 |
| 13 | Водопроводные сооружения | 50 (охранная зона) |
| 14 | Электроподстанция | 150 |
| 15 | АГЗУ | 300 |
| 16 | Очистные сооружения | 200 |
| 17 | КНС | 50 |
| 18 | Склады ГСМ | 100 |
| 19 | МТМ (недействующая) | - |
| 20 | Животноводческая ферма (недействующая) | - |
| 21 | Паркетный завод (недействующий) | - |
| 22 | Пождепо на 2 автомашины | - |
| 23 | Производственное предприятие (недействующее) | - |
| 24 | АЗС | 100 |
| 25 | Карьер | 100 |
| 26 | Кладбище действующее | 100 |
| 27 | Кладбище закрытое | 50 |
|  | Железная дорога | 100 от оси крайнего ж/д пути |
|  | Автомобильная дорога федерального значения Самара — Челябинск М5 | 200 от бровки земляного полотна |
|  | Эксплуатационный нефтепровод | 75 |
|  | Нефтепродуктопроводы Ишимбай-Уфа, Салават-Уфа | 200 |

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

По территории Русско-Юрмашского сельсовета проходят ЛЭП 110 кВ с размером охранных зон 20 м.

Требования электробезопасности в охранных зонах вдоль воздушных линий электропередачи определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций трубопроводного транспорта

По территории СП Русско-Юрмашский сельсовет проходят магистральные трубопроводы Ишимбай- Уфа, Салават -Уфа\, эксплуатационные нефтепроводы.

Использование территорий таких зонах осуществляется в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СниП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Границы охранных зон газопровода среднего давления - 15 м от оси газопровода с каждой стороны.

Зоны залегания полезных ископаемых

На территории проектируемого сельсовета имеются горные отводы Блохинского и Алаторского месторождений нефти, месторождения общераспространенных полезных ископаемых (Русско-Юрмашинское месторождение кирпичных глин, Волковское месторождение кирпичных глин).

Использование территорий в зонах залегания полезных ископаемых предусмотрено в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Закон РФ «О недрах» и Кодексом Республики Башкортостан о недрах (в ред. от 25.05.2010 № 266-з).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказательства экономической целесообразности застройки.

Карстовые процессы

На территории Русско-Юрмашского сельсовета преобладает равнинный карст в горизонтально и пологозалегающих слабодислонцированных породах Предуралья. Пораженность территории поверхностными проявлениями карста составляет 1-5%, местами 5-15 %. По составу карстующихся пород преобладает сульфатный карст.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся:

- катастрофическое затопление территории при наводнении паводком редкой обеспеченности;

-активные зоны разломов и связанные с ними участки повышенного геодинамического риска.

На территории СП Русско-Юрмашский сельсовет отсутствует зона затопления паводком 1%-й обеспеченности.

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

1. Взрыво-пожароопасные объекты: АЗС (вдоль автомобильной дороги Самара — Челябинск), АГЗУ.

2. Гидродинамически опасные объекты: пруды в д.Бурцево (ручей без названия), д.Шмидтово (ручьи без названия).

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Юрмаш) 20м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 300 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- федеральная автодорога I категории, СЗЗ – 200 м от границ отвода автодороги;

- межмуниципальная дорога III категории, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

- железнодорожные пути, СЗЗ – по 100м от бровки железнодорожного полотна

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г)

5) водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов – р.Юрмаш – водоохранная зона 200м, прибрежная защитная полоса 50м.

1.2. Существующая застройка.

Общая площадь населенных пунктов составляет 695,9 га, в том числе:

- с.Русский Юрмаш — 336,4 га;

- д.Шмидтово — 181,9 га;

- д.Бурцево — 89,8 га;

- д.Крючевка — 58,9 га;

- д.Шамонино — 18,6 га;

- д.Южная — 10,3 га.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена 1-2-3 этажными 1-2 квартирными жилыми домами усадебного типа.

Жилой фонд сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет составляет 200,3 тыс. м² . Всего число квартир (домовладений) — 2213 единицы.

В настоящее время осуществляется отвод земель под индивидуальное жилищное строительство в д.Шамонино, д.Шмидтово.

Инженерное оборудование неполное. Часть сетей в связи, со значительным износом не действует. Необходима реконструкция существующих и строительство новых головных инженерных сооружений.

Оборудование жилищного фонда, тыс. м2/ % (По данным Башкортостанстат, 2013 г.)

Таблица №1.1

| Водопроводом | Водоотведением | Горячим водоснабжением | Газом | Электроплитами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162,8/ 81,3 | 147,6/ 73,7 | 51,0/ 25,5 | 170,4/ 85,1 | 1,2/ 0,6 |

1.2.2. Общественная застройка.

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица №1.2

| Наименование населенного пункта | Наименование объектов культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
| с.Русский Юрмаш | Здание администрации сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет |
|  | Общеобразовательная школа на 160 учащихся |
|  | Детский сад на 70 мест |
|  | Клуб |
|  | Фельшерско-акушерский пункт |
|  | Магазин |
|  | Почта |
|  | Офис АХ «Энергетик» |
|  | Церковь |
|  | Мечеть |
| д.Шмидтово | Общественный центр: сельский ДК, ФАП, библиотека |
|  | Магазины |
| д.Шамонино | Общеобразовательная школа на 550 учащихся |
|  | Детский сад на 160 мест |
|  | Магазин «Байрам» |
| д.Бурцево | Магазин, кулинария |
|  | Аптека |

Существующий уровень обслуживания населения объектами культурно-бытового назначения

Таблица №1.3

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит. | % обслу-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 230 | 34 | 51 | 150 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащихся | 710 | 114 | 158 | 138 |
| 3 | Больницы | Коек | - | 13,5 | - | - |
| 4 | Поликлиники | Пос/см | - | 35 | - | - |
| 5 | Магазины | м2 торг.пл. | 420 | 300 | 93 | 31 |
| 6 | Предприятия общественного питания | Посад.мест | - | 40 | - | - |
| 7 | Учреждения культуры | Мест | 250 | 5 | 56 |  |
| 8 | Библиотеки | Тыс.томов | 40 | 4 | 12,9 | 322 |
| 9 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 216 | 70-80 | 48 | 60 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | - | 9 | - | - |

Таким образом, наблюдается недостаточный уровень обслуживания предприятиями розничной торговли, спортивными залами общего пользования, медицинскими учреждениями; отсутствуют предприятия общественного питания, бытового обслуживания.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены как в границах населенных пунктов (преимущественно в с.Русский Юрмаш и д.Шмидтово), так и на межселенной территории.

Экспликация предприятий представлена на картах ГД-2 «План современного использования территории (Опорный план)» и ГД-3 «Схема комплексной оценки территории».

Перечень существующих производственных и коммунальных территорий и объектов

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЮЗМК (производство мебели, металлоконструкций) | На межселенной территории севернее с.Русский Юрмаш | 3 |
| 2 | Нефтяные скважины | На межселенных территориях | 3 |
| 3 | Комбинат строительных материалов | На межселенной территории севернее с.Русский Юрмаш | 4 |
| 4 | Фитоцентр Гордеева | На межселенной территории севернее с.Русский Юрмаш | 4 |
| 5 | Склады | с.Русский Юрмаш | 5 |
| 6 | Зерноток | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 7 | Пилорама | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 8 | Производство по перемотке трансформаторов | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 9 | Столярный цех | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 10 | Газораспределительный пункт | с.Русский Юрмаш | - |
| 11 | МТФ на 145 голов | с.Русский Юрмаш | 3 |
| 12 | Железнодорожная станция «Юрмаш» | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 13 | Водопроводные сооружения | с.Русский Юрмаш | - |
| 14 | Электроподстанция | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 15 | АГЗУ | На межселенной территории западнее с.Русский Юрмаш | 3 |
| 16 | Очистные сооружения | На межселенной территории западнее с.Русский Юрмаш | 3 |
| 17 | КНС | с.Русский Юрмаш | 5 |
| 18 | Склады ГСМ | с.Русский Юрмаш | 4 |
| 19 | МТМ (недействующая) | с.Русский Юрмаш | - |
| 20 | Животноводческая ферма (недействующая) | с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово | - |
| 21 | Паркетный завод (недействующий) | с.Русский Юрмаш | - |
| 22 | Пождепо на 2 автомашины | д.Шамонино | - |
| 23 | Производственное предприятие (недействующее) | с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово | - |
| 24 | АЗС | а/д Самара-Челябинск | 4 |
| 25 | Карьер | На межселенной территории восточнее с.Русский Юрмаш | 4 |
| 26 | Кладбище действующее | с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово, д.Шамонино, д.Крючевка | 4 |
| 27 | Кладбище закрытое | д.Шамонино | 5 |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с заключением, предоставленным Отделом по охране культурного наследия министерства культуры РБ на проектируемой территории расположены следующие объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране:

1. Памятник истории и архитектуры - кирпичная действующая Дмитрие-Солунская церковь постройки 1899-1902 гг.

2. Памятник археологии эпохи железа - Русско-Юрмашевское селище.

Оба объекта культурного наследия относятся к выявленным в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 7 ноября 2005 г. №224-з.

На запрашиваемой территории полномасштабные (сплошные) археологические разведки не проводились.

1.4. Транспорт и дороги.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет осуществляются автомобильным, железнодорожным и трубопроводным видами транспорта. К восточной части проектируемой территории примыкает трасса федеральной автомобильной дороги Уфа- Казань. Остальные примыкающие автодороги местного значения.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс». В с.Русский Юрмаш имеется оборудованный остановочный пункт.

По территории сельского поселения проходит железная дорога Самара - Уфа — Челябинск. В с.Русский Юрмаш находится железнодорожная станция «Юрмаш».

По территории сельсовета проходят магистральные нефтепродуктопроводы ОАО «Уралтранснефтепродукт»: Салават-Уфа (диаметр 500 мм, давление 45 атм.), Ишимбай-Уфа (диаметр 300-350 мм, давление 58 атм.), эксплуатационные нефтепроводы.

Существующие АЗС (2 шт.) расположены вдоль автомобильной дороги М5 в пределах проектируемого сельсовета.

Автомобильные дороги внешней сети имеют асфальтобетонное и щебеночное покрытие; незначительная часть улиц населенных пунктов имеет асфальтовое и щебеночное покрытие. Тротуары отсутствуют.

Искусственные сооружения представлены автомобильным мостом через р.Юрмаш в с.Русский Юрмаш, проезжими плотинами в населенных пунктах с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово, д.Бурцево. Переезды через железную дорогу решены в одном уровне.

1.5. Коммунальные сооружения.

Из территорий специального назначения на проектируемой территории имеются сельские кладбища.

Общая площадь территорий кладбищ в границах проектирования составляет 1,64 га.

Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

По строительно-климатическому районированию РФ территория Республики Башкортостан относится к зоне «IВ».

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория Уфимского района относится к лесостепной природной зоне.

Среднегодовые значения по данным метеостанции Уфа составляют:

- продолжительность солнечного сияния - 1850-1920 час;

- температура воздуха - 2,3-2,8 °С;

- количество осадков - 390-550 мм;

- преобладающие ветра - южные;

- число дней с туманом - 20-30 дней;

- число дней с метелью - 30-50 дней.

Выводы. Климатические условия наиболее благоприятны:

- для рекреации — продолжительного периода с температурой выше 15 °С — 90-100 дней, с температурой от -5 до -15 °С — 80-100 дней, мощность снежного покрова — 30-50 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-4,0 /сек; зимой — 3:5 м/сек.

- для сельского хозяйства — территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетацией (сумма активных температур) — 2000-2300С; значение гидротермического коэффициента — 0,8:1,2 (агроклиматический район — теплый, незначительно засушливый).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

По инженерно-геологическим условия проектируемая территория относится к области Прибельской пологохолмистой увалистой равнине, расчлененной рекой Юрмаш и ручьями.

Абсолютные отметки поверхности 93-182 м.

Основанием для возведения зданий и сооружений здесь в основном являются суглинистые элювиально-делювиальные неоген-четвертичные отложения и четвертичные аллювиальные суглинистые, глинистые, реже породы Коренной основы (неогеновые глинистые, песчаные и галечные, а также верхнепермские полускальные и нижнепермские сульфатные).

Близкое залегание грунтовых вод (до двух метров) отмечается в местах распространения глинистых пород неогена.

Среди факторов, осложняющих инженерно-строительные условия, на территории района широко распространены карсты, оврагообразование, в меньшей степени, заболачивание, разрушение береговых склонов.

Оврагообразование на территории района связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Овраги приурочены к водораздельным и речным склонам.

Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающих берега и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов.

Заболачивание приурочено к долинам рек, к понижениям рельефа, которые периодически заливаются в период половодья поверхностными водами.

По пригодности территорий для промышленного и гражданского строительства на рассматриваемой территории выделяются следующие категории:

1. Неблагоприятные территории, с относительно благоприятными для строительства площадями, сложные (пораженность проявлениями сульфатного карста 5-15%).

2. Условно благоприятные территории, с неблагоприятными для строительства площадями, осложненные следующими процессами:

- периодическим затоплением речными водами пойм и надпойменных террас долин рек; наличием болот и заболоченностей, подмывом берегов;

- пораженностью проявлениями карста 1-5%.

2.3. Гидрогеологические условия.

Гидрография представлена р.Юрмаш с сильно извилистым руслом, скоростью течения 0,3 м/сек, ручьями, прудами и озерами мелкими и одним значительным с площадью зеркала воды 7,6 га. Пойма заболочена.

В соответствии со схемой ресурсов подземных вод территория Русско-Юрмашского сельсовета отнесена к гидрогеологическому району с обеспеченностью от 0,2 до 10 тыс. куб.м./сут.

2.4. Почвы. Растительность.

В соответствии с государственной кадастровой оценкой сельскохозяйственных угодий РБ бал бонитета сельскохозяйственных угодий на проектируемой территории составляет 79 (для сравнения по РБ — 66). Сельскохозяйственные угодья представляют собой пашни, сенокосы и пастбища на месте широколиственных лесов. Из растительности здесь распространены овсяница луговая, мятлик луговой, полевица тонкая, кострец безостый, пырей позучий.

На территории сельсовета имеются крупные лесные массивы Гослесфонда (Бельский лесхоз, Уфимское лесничество). Зеленые насаждения представлены широколиственными мезофитными лесами из липы, клена, вяза, дуба с подлеском из лещины и бересклета и преобладанием в травяном ярусе сныти обыкновенной, борца высокого, бора развесистого, подмаренника душистого, копытня европейского.

Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

2.5. Полезные ископаемые.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены:

1. Русско-Юрмашинским месторождением глин кирпичных (северная часть сельсовета).

2. Волковским месторождением кирпичных глин (южная часть сельсовета).

3. Алаторское месторождение нефти и газа; эксплуатируется ОАО «АНК «Башнефть» (лицензия УФА №12100НЭ от 13.12.2003 года).

4. Блохинское месторождение нефти и газа; эксплуатируется ОАО «АНК «Башнефть» (лицензия УФА №11789НЭ от 14.10.2003 года).

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно- пространственная организация территории.

Анализ реализации предыдущего генерального плана

На территорию сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет генеральные планы ранее не разрабатывались.

Из населенных пунктов, входящих в структуру сельсовета, утвержденный проект генерального плана имеет д.Шамонино. Генплан с.Русский Юрмаш, разработанный в 2011 году, не проходил процедуру согласования и утверждения, и село застраивается не по проекту.

Прогноз социально-экономического развития

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики населенных пунктов, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития .

Проектные предложения

Таблица № 4.1

| №№ | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические | 1. Улучшение демографических показателей: количественный рост населения до 17,75 тыс.чел. |
|  |  | 2. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
| 2 | Экономические | 1. Пополнение госбюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
|  |  | 2.Выделение территорий для развития малого бизнеса и сельскохозяйственных предприятий. |
|  |  | 3 Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  |  | 4. Качественное использование земель за счет рационального функционального зонирования |
|  |  | 5. Реализация коммерческого предложения по предоставлению мест проживания для жителей ГО г. Уфа и др. |
|  |  | 6. Дальнейшее увеличение объемов жилищного и культурно-бытового строительства. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально ориентированных учреждений. |
| 4 | Экологические | 1. Внедрение современных автоматизированных систем экологического мониторинга. |
|  |  | 2. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3. Управление отходами. Выполнение проекта санитарной очистки МР Уфимский район. Строительство мусороперегрузочной станции |
|  |  | 4.Реконструкция очистных сооружений канализации |
|  |  | 5. Организация поверхностных стоков. |
|  |  | 6. Выделение территорий для кладбищ |
|  |  | 6. Берегоукрепление, расчистка русел рек |
|  |  | 7. Систематизация движения автотранспорта, исключение прохождение грузовых потоков через жилые зоны. |
|  |  | 8. Вынос трассы эксплуатационного нефтепровода из проектной черты д.Шмидтово |

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Зона сельскохозяйственного назначения.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) Зона застройки блокированными жилыми домами (Таунхаусами).

б) Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками.

в) Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками в зоне действия ограничений.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:

а) Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования.

б) Зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного значения (эпизодического обслуживания);

в) Зоны специализированных центров: объектов здравоохранения, объектов социального обеспечения, культовых объектов, коммерческих объектов.

3. Рекреационная зона: лесные массивы, зеленые насаждения общего пользования, водные объекты.

4. Производственная зона: промышленные территории, в том числе территории нефтяных скважин, территории сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складские территории.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры: улицы, дороги, коридоры основных магистральных сетей.

6. Зона специального назначения: территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение, охранные зеленые насаждения вдоль рек.

7. Зона земель сельскохозяйственного назначения: земли сельскохозяйственного назначения для нужд сельского хозяйства на межселенных территориях, огороды в границах населенных пунктов, перспективные территории для садовых товариществ.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Генеральный план сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет разработан с учетом анализа существующего использования и комплексной оценки территории.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

- природными условиями;

- сложившимся функциональным зонированием;

- существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и транспортными артериями.

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования.

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально- складских территориях определена в соответствии с ранее разработанными проектами территориального планирования, а также по рекомендациям СНиП и справочников.

Развитие жилых зон предлагается с учетом ранее выданных отводов под индивидуальное жилищное строительство в д.Шмидтово и д.Шамонино; развития с.Русский Юрмаш в южном направлении; образования населенного пункта Русский Юрмаш-2 с учетом ранее разработанной проектной документации. Развитие происходит на землях сельскохозяйственного назначения СП Русско-Юрмашский сельсовет.

Общественно-деловые зоны размещаются вдоль основных транспортных магистралей с учетом радиусов обслуживания.

Развитие производственных зон предложено:

- на имеющихся производственных территориях с упорядочением застройки с соблюдением необходимых санитарных разрывов;

- на новых территориях в д.Шамонино и населенном пункте Русский Юрмаш-2.

Развитие животноводческих предприятий предлагается на существующих территориях и с учетом ранее выданных отводов.

Животноводческие предприятия на межселенных территориях могут быть не более III класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 300 м; новые животноводческие предприятия в черте населенного пункта должны быть не более IV класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 100 м.

Новые промышленные предприятия должны быть IV и V классов опасности с размером санитарно-защитной зоны 100 м и 50 м соответственно.

К проектным предложениям инженерно-транспортной инфраструктуры относятся:

- новые трассы дорог местного значения, обеспечивающие связь между населенными пунктами и исключающие транзит грузового транспорта через населенные пункты;

- вынос части трассы эксплуатационного нефтепровода (ориентировочно 3,7 км) в южной части д.Шмидтово за пределы населенного пункта и прокладка новой трассы (4,3 км).

Зона специального назначения выделена для организации охранных зон вдоль рек, санитарно-защитного озеленения вокруг производственных территорий, а также для резервирования территорий под кладбища. Новые территории для размещения кладбищ предложены: в 1000 м восточнее д.Шамонино (3,0 га), в 300 м юго-западнее д.Крючевка (3,0 га), территорию действующего кладбища северо-восточнее д.Шмидтово предлагается увеличить до 1,6 га.

Земли сельскохозяйственного назначения на межселенных территориях используются для нужд сельского хозяйства сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет; в западной и северо-восточной части (312,1 га) сельсовета возможно выделение территорий под садовые товарищества.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы.

Численность постоянного (зарегистрированного) населения сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет составляет 3,1 тыс. чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам

Таблица № 4.2

| Населённый пункт | 2002г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Русский Юрмаш | 1120 | 1204 | 1250 | 1266 | 1270 | 1290 |
| д.Бурцево | 140 | 176 | 170 | 239 | 240 | 258 |
| д.Крючевка | 12 | 12 |  |  |  |  |
| д.Шамонино | 25 | 20 | 22 | 29 | 522 | 828 |
| д.Шмидтово | 296 | 377 | 380 | 441 | 680 | 692 |
| д.Южная | 12 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 |
| Всего по сельсовету | 1605 | 1810 | 1843 | 1997 | 2733 | 3092 |

Численность населения сельсовета увеличилась с 2002 г. по 2013 г. почти в два раза. Рост численности населения носит механический характер. Ежегодный средний прирост составляет около 8,4%.

Далее приведён прогноз возрастного состава населения.

Возрастной состав населения, чел. (по Уфимскому району)

Таблица № 4.3

| Возрастные группы | Существующее положение % | Прогноз расчетный срок 2033 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,7 | 20,0 |
| В трудоспособном возрасте | 62,0 | 61,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,3 | 19,0 |
| Всего по району | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Увеличение численности населения населённых пунктов носит механический характер.

Проектная численность населения по населённым пунктам

Таблица № 4.4

| Населённый пункт | Существующее положение (зарегистрированное население) | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Русский Юрмаш- 2 | - | - | 3,99 |
| с.Русский Юрмаш | 1,29 | 2,79 | 2,79 |
| д.Бурцево | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| д.Крючевка | 0,01 | 0,43 | 0,43 |
| д.Шамонино | 0,83 | 2,62 | 2,62 |
| д.Шмидтово | 0,69 | 5,03 | 7,59 |
| д.Южная | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| Всего по сельсовету | 3,10 | 11,2 | 17,75 |

Общая численность населения по проекту составит 17,75 тыс.чел.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. Большая часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе.

В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается рабочими местами.

3.4. Объемы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Проектом принята расчётная жилищная обеспеченность на новых территориях - 40 кв.м./чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по количеству участков. На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

К застройке предлагаются индивидуальные жилые дама с участками и блокированная многоквартирная застройка (Таунхаусы) с небольшими участками.

Основные объёмы нового жилищного строительства размещаются на свободных территориях в с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово, завершится в первую очередь застройка д.Шамонино, на расчётный срок планируется застройка населенного пункта Русский Юрмаш- 2.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 523,1 тыс. кв.м., в том числе на первую очередь -261,0 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы (без начатого строительства) по населённым пунктам на расчётный срок

Таблица № 4.5

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы (без улиц) всего на расчётный срок, га | в том числе | Резервные территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строит-ва, га | расчётный срок, га |  |
| н.п. Русский Юрмаш- 2, всего | 121,7 | - | 121,7 | - |
| в том числе: - индивидуальная застройка с участками | 108,0 | - | 108,0 | - |
| - блокированная застройка с участками (Таунхаусы) | 13,7 | - | 13,7 | - |
| с.Русский Юрмаш - индивидуальная застройка с участками (в том числе 2-х кв.) | 74,3 | 37,1 | 37,2 | - |
| д.Крючевка - индивидуальная застройка с участками (в том числе 2-х кв.) | 8,7 | 8,7 | - | - |
| д.Шмидтово, всего | 218,0 | 109,0 | 109,0 | 48,4 |
| - индивидуальная застройка с участками | 203,2 | 109,0 | 94,2 | 48,4 |
| - блокированная застройка с участками (Таунхаусы) | 14,8 | - | 14,8 | - |
| Всего по сельсовету в том числе: | 422,7 | 154,8 | 267,9 | 48,4 |
| - индивидуальная застройка с участками | 404,2 | 154,8 | 249,4 | 48,4 |
| - блокированная застройка с участками | - | - | 28,5 |  |

Объемы жилищного строительства Таблица № 4.6

|  | Наименование застройки | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд сущ. тыс.м2/ тыс. квартир шт. | Новое стр.-во тыс.м2/ тыс. квартиршт. | Всего тыс.м2/ тыс. квартиршт. | Жилой фонд сохр. тыс.м2/ тыс. квартиршт. | Новое стр.-во тыс.м2/ тыс. квартиршт. | Всего тыс.м2/ тыс. квартиршт. | Сущ.* | 1 оче-редь | Расч срок |
| 1 | н.п. Русский Юрмаш-2, всего | - | - | - | - | 159,6/ 1330 | 159,6/ 1330 | - | - | 3,99 |
| 1.1 | в том числе: - индивидуальная застройка с участками | - | - | - | - | 132,9/ 1101 | 132,9/ 1101 | - | - | 3,32 |
| 1.2 | - блокированная застройка с участками (Таунхаусы) | - | - | - | - | 26,7/ 229 | 26,7/ 229 | - | - | 0,67 |
| 2 | с.Русский Юрмаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная застройка с участками (в том числе 2-х кв.) | 43,2/ 590 | 68,4/ 570 | 111,6/ 1160 | 111,6/ 1160 | - | 111,6/ 1160 | 1,29 | 2,79 | 2,79 |
| 3 | д.Бурцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная застройка с участками | 23,5/ 260 | - | 23,5/ 260 | 23,5/ 260 | - | 23,5/ 260 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | д.Крючевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная застройка с участками | 7,5/ 83 | 9,8/ 113 | 17,3/ 196 | 17,3/ 196 | - | 17,3/ 196 | 0,01 | 0,43 | 0,43 |
| 5 | д.Шамонино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная застройка с участками | 55,4/ 734 | 49,4/ 549 | 104,8/ 1283 | 104,8/ 1283 | - | 104,8/ 1283 | 0,83 | 2,62 | 2,62 |
| 6 | д.Шмидтово, всего | 70,5/ 542 | 130,5/ 992 | 201,0/ 1534 | 201,0/ 1534 | 102,5/ 950 | 303,5/ 2484 | 0,69 | 5,03 | 7,59 |
|  | - индивидуальная застройка с участками | 70,5/ 542 | 130,5/ 992 | 201,0/ 1534 | 201,0/ 1534 | 50,1/ 494 | 251,1/ 2028 | 0,69 | 5,03 | 6,28 |
|  | - блокированная застройка с участками (Таунхаусы) | - | - | - | - | 52,4/ 456 | 52,4/ 456 | - | - | 1,31 |
| 7 | д.Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная застройка с участками | 0,2/ 4 | 2,9/ 28 | 3,1/ 32 | 3,1/ 32 | - | 3,1/ 32 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
|  | Всего по сельсовету, в том числе: | 200,3/ 2213 | 261,0/ 2252 | 461,3/ 4465 | 461,3/ 4465 | 262,1/ 2280 | 723,4/ 6745 | 3,10 | 11,2 | 17,75 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 200,3/ 2213 | 261,0/ 2252 | 461,3/ 4465 | 461,3/ 4465 | 183,0/ 1595 | 644,3/ 6060 | 3,10 | 11,2 | 15,77 |
|  | - блокированная застройка с участками | - | - | - | - | 79,1/ 685 | 79,1/ 685 | - | - | 1,98 |

Примечание:* приведена численность зарегистрированного населения

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях культурно-бытового обслуживания выполнен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008 г. на расчетную численность постоянного населения 17,75 тысяч человек на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу № 4.7. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Вдоль автодороги М-5 предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием, проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Объекты, предлагаемые к размещению, показаны на чертеже ГД-4 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства с выделением 1-ой очереди строительства».

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания застраиваемых жилых кварталов.

Село Русский Юрмаш развивается как центр местной системы расселения. В селе, кроме объектов повседневного обслуживания, размещаются объекты эпизодического и периодического обслуживания населения всего сельсовета: больница, многофункциональный торгово-развлекательный и спортивный центры.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам с учетом демографии. Проектом предлагается строительство школ и детских садов в с.Русский Юрмаш, населенном пункте Русский Юрмаш -2 и д.Шмидтово.

В с.Русский Юрмаш предусматривается размещение больницы на 100 коек, в д.Шмидтово запроектированы пансионат для инвалидов, врачебная амбулатория, подстанция скорой помощи и центр социального обслуживания, в населенном пункте Русский Юрмаш -2 размещается фельдшерско-акушерский пункт.

Расчет потребности в предприятиях культурно-бытового обслуживания

Таблица № 4.7

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 976 | 230/ 230 | 746/ 320 | 976 | 2,7 | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш-2, д.Шмидтово |
| 2 | Общеобразовате-льные школы | учащ. | 144 | 2556 | 710 | 1846/ 1030 | 2556 | 6,9 | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 256 | - | 256/ 256 | 256 | Встр. | с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово (школа) |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Стационары | койка | 13,5 | 240 | 140 (в районе) | 100/ - | 100 | 1,0 | с.Русский Юрмаш |
| 2 | Поликлиники | пос/ см | 35 | 621 | - | 621/ - | 621 | 0,6 | д.Шмидтово |
| 3 | ФАПы | объект | 3 на с/с | 3 | 2/ 2 | 1/ - | 1 | Встр. | Русский Юрмаш -2 |
| 4 | Подстанция скорой помощи | а/м | 1 на 10 тыс.ч | 2 | - | 2/ - | 2 | Встр. | д.Шмидтово |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения для инвалидов | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | 1,2 | д.Шмидтово |
| 2 | Учреждения соц. обслужив. | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | д.Шмидтово |
| Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 2840 | 216/ 216 | 2624/ 216 | 2840 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 445 | - | 445/ - | 445 | 0,5 | с.Русский Юрмаш |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 140 | 2485 | 250/ 250 | 2235/ 685 | 2485 | 1,0 | Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово, д.Шамонино, |
| 2 | Библиотеки | тыс. том. | 5,6 | 98,75 | 67,87/ 67,87 | 30,88/ 20,88 | 98,75 | Встр. | Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 5325 | 420/ 420 | 4905/ 750 | 5325 | 2,5 | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шамонино, д.Шмидтово, д.Крючевка |
| 2 | Рынки | « | 24 | 426 | - | 426/ - | 426 | 0,5 | с.Русский Юрмаш |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 710 | - | 710/ 350 | 710 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 124 | - | 124/ 62 | 124 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шамонино, д.Шми-дтово,д.Крючевка |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 7 | 124 | - | 124/ 62 | 124 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2 |
| Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объект | 4 на с/с | 4 | 1/ 1 | 3/ 2 | 4 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово, д.Шамонино |
| 2 | Филиалы банков | объект | 4 на с/с | 4 | - | 4/ 3 | 4 | Встр. | с.Русский Юрмаш, Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово. д.Шамонино |
| 3 | Пункты охраны порядка | объект | 3 на с/с | 3 | - | 3/ 2 | 3 | Встр. | Русский Юрмаш -2, д.Шмидтово, д.Шамонино |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭО (базы) | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 1,0 | с.Русский Юрмаш |
| 2 | Гостиница | мест | 6 | 107 | - | 107/ - | 107 | 0,5 | с.Русский Юрмаш |
| 3 | Пункт приёма вторсырья | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,2 | с.Русский Юрмаш |

Размещение общеобразовательных школ и детских садов

Таблица № 4.8

| №№ | Наименование | Население, тыс.чел | Школы, учащ. | Детские сады, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Новое/ в т.ч.1 очер. | Всего | Сущ. | Новое/ в т.ч.1 очер. | Всего |
| 1 | н.п. Русский Юрмаш- 2 | 3,99 | - | 575 - | 575 | - | 220 - | 220 |
| 2 | с.Русский Юрмаш | 2,79 | 160 | 242 242 | 402 | 70 | 84 84 | 154 |
| 3 | д.Бурцево | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Крючевка | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Шамонино | 2,62 | 550 | - | 550 | 160 | - | 160 |
| 6 | д.Шмидтово, всего | 7,59 | - | 825+204 825 | 1029 | - | 442 100 | 442 |
| 7 | д.Южная | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по сельсовету | 17,75 | 710 | 1846 1067 | 2556 | 230 | 746 184 | 976 |

3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом сохранены существующие производственные территории в с.Русский Юрмаш и на межселенных территориях. Дополнительно выделены территории для производственного и коммунально-складского строительства:

- в с.Русский Юрмаш — для размещения ЖЭУ, складов, пункта приема вторсырья, АТП, АГЗС, СТО и АЗС;

- в нас.пункте Русский Юрмаш-2 — для размещения придорожного сервиса, гаражей, автостоянок, автодрома, а также резервные территории для производственных и коммунально-складских территорий IV – V классов вредности;

- западнее д.Шамонино — для предприятий малого бизнеса.

Перечень производственных предприятий и объектов на расчетный срок

Таблица № 4.9

| №№ | Наименование | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЮЗМК | Межселенные территории | Производство мебели, металлоконструкций |
| 2 | Нефтяные скважины | То же | Нефтедобыча |
| 3 | Комбинат строительных материалов | --ιι -- |  |
| 4 | Фитоцентр Гордеева | --ιι -- |  |
| 5 | Склады | с.Русский Юрмаш |  |
| 6 | Зерноток | То же |  |
| 7 | Пилорама | --ιι -- | Деревообработка |
| 8 | Производство по перемотке трансформаторов | --ιι -- |  |
| 9 | Столярный цех | --ιι -- | Деревообработка |
| 10 | Газораспределительный пункт | --ιι -- |  |
| 11 | МТФ на 145 голов | --ιι -- | Животноводческое предприятие |
| 12 | Железнодорожная станция «Юрмаш» | --ιι -- |  |
| 13 | Водопроводные сооружения | --ιι -- |  |
| 14 | Электроподстанция | --ιι -- |  |
| 15 | АГЗУ | Межселенные территории |  |
| 16 | Очистные сооружения | То же |  |
| 17 | КНС | с.Русский Юрмаш |  |
| 18 | Склады ГСМ | То же |  |
| 19 | Машино-тракторная мастерская | --ιι -- | Ремонт с/х техники |
| 20 | Животноводческое предприятие с количеством голов не более 100 | --ιι -- |  |
| 21 | Деревообрабатывающий цех | --ιι -- |  |
| 23 | АТП, СТО, АГЗС | --ιι -- |  |
| 24 | АЗС | Вдоль а/дороги М-5, д.Шамонино |  |
| 25 | Карьер | Межселенные территории |  |
| 27 | Склады | с.Русский Юрмаш |  |
| 28 | ЖЭУ, пункт приема вторсырья | с.Русский Юрмаш |  |
| 29 | Животноводческое предприятие с размером санитарно-защитной зоны не более 300 м | Межселенные территории севернее д.Крючевка |  |
| 30 | Автодром | Русский Юрмаш-2 |  |
| 31 | Автостоянки и гаражи длительного хранения автомобилей | То же |  |
| 32 | Предприятие придорожного сервиса | --ιι -- |  |
| 33 | Предприятия малого бизнеса | д.Шамонино | Ремонтные и строительные услуги; мелкие мастерские; малотоннажные предприятия по переработке с/х продукции |
| 34 | Мусороперегрузочная станция | Межселенная территория севернее с.Русский Юрмаш |  |

Очистные сооружения бытовой канализации в с.Русский Юрмаш подлежат расширению на расчетный срок.

Проектом предусмотрены новые складские территории в с.Русский Юрмаш.

Расчет потребности в складских территориях

Таблица № 4.10

| №№ | Наименование складов | Ёмкость складов | Размеры земельных участков, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Склады общетоварные | Кв.м площади пола | Кв.м площади пола |  |  |
| 1.1 | Продовольственных товаров | 19 | 337,25 | 60 | 1065 |
| 1.2 | Непродовольственных товаров | 193 | 3425,75 | 580 | 10295 |
|  | ИТОГО |  | 3763 |  | 11360 |
| 2 | Склады специализированные | Тонн | Тонн |  |  |
| 2.1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса, жиров, молочных продуктов и т.п.) | 10 | 177,5 | 25 | 443,75 |
| 2.2 | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 90 | 1597,5 | 380 | 6745 |
|  | ИТОГО |  | 1775 |  | 7188,75 |
| 3 | Склады стройматериалов и твердого топлива |  |  |  |  |
| 3.1 | Склады стройматериалов (потребительские) | - | - | 300 | 5325 |
| 3.2 | Склады твердого топлива |  |  |  |  |
|  | -угля | - | - | 300 | 5325 |
|  | -дров | - | - | 300 | 5325 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 15975 |
|  | ВСЕГО земель |  |  |  | 34523,75 или 3,45 га |

Предложены новые территории для размещения кладбищ: в 1000 м восточнее д.Шамонино (3,0 га), в 300 м юго-западнее д.Крючевка (3,0 га), расширение действующего кладбища до 1,6 га северо-восточнее д.Шмидтово.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. Оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.

6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.6. Озеленение. Рекреация.

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы.

1. На территориях населенных пунктов:

- общего пользования ( парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной полосы рек и ручьев.

2. На межселенных территориях:

- лесные массивы;

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной полосы рек и ручьев.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектируемые парки приурочены к акваториям рек и иных водных объектов. К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарники с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в проектируемых границах составит на расчетный срок

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории Русско- Юрмашского сельсовета (сел: Русский Юрмаш, Русский Юрмаш-2, деревень: Бурцево, Шмидтово, Южная, Шамонино, Крючевка ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф территории представляет собой холмистую равнину с падением рельефа к речке Юрмаш и ее притокам - ручьям. Перепад рельефа составляет 102,50÷171,20 м.

Проектом инженерной подготовки предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный – 3,0 тысячные, максимальный – 46,6 тысячных. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотеком, по лоткам проезжих частей улиц, в пониженные места рельефа.

В местах пересечения улиц с речкой и ручьем предусматриваются водопропускные трубы.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

Причинами образования поверхностного стока на территории сельсовета являются дождевые и талые снеговые воды.

В настоящее время в населенных пунктах сельсовета отсутствуют организованные системы отвода поверхностного стока.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в реку Юрмаш. С этой целью вдоль береговых линий реки по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

В проекте принято строительство двух очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург).

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Транспортный каркас Русско-Юомашского сельсовета является частью транспортного каркаса как Уфимского района Республики и городского округа город Уфа, так и всей территории Республики Башкортостан.

Основными направлениями развития транспортного каркаса Русско-Юрмашского сельсовета являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами, к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- возможность выезда на внешнюю автомобильную дорогу федерального значения;

- возможность выезда на магистральные автодороги городского округа г.Уфа;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектируемая улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Классификация улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице.

Показатели улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица № 6.1

| Наименование | Параметры в красных линиях (не менее) | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Автомобильная дорога М-5 | 140 | 8,20 |
| Городская магистральная а/дорога | 100 | 3,49 |
| Дороги местного значения | 40; 25 | 42,85 |
| Основные улицы | 25; 30; 40 | 46,74 |
| Дороги в населенных пунктах | 20; 25; 30 | 2,34 |
| Всего протяженность улиц и дорог в границах сельсовета |  | 103,62 |

5.3. Общественный транспорт.

Движение транспорта осуществляется по основным улицам и дорогам местного значения, охватывая все населенные пункты сельсовета, с выездом на внешнюю дорожную сеть. Протяженность линии автобусных маршрутов в границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет составляет 64,3 км.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки составляет 500-800 метров.

Остановочные пункты располагаются на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки  оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 17,75 тыс.чел. составит 6088 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемых станциях техобслуживания в с.Русский Юрмаш и д.Шамонино. Общее количество постов на станции обслуживания принято 30 единиц (из расчета 1 пост на 200 автомобилей).

Дополнительно к существующим АЗС вдоль автомобильной дороги М-5 предлагается АЗС в д.Шамонино. Количество топливно-раздаточных колонок для обслуживания населения сельсовета— не менее 6 (из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1000-1200 легковых автомобилей).

Площадка под АГЗС проектом предлагается в с.Русский Юрмаш. В связи с отсутствием норм расчета АГЗС, информации по существующему положению и на перспективу проектом предлагается провести инвентаризацию парка автомобилей, работающих на газовом топливе, а также разработать план мероприятий по его увеличению.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории приквартирных участков; для жителей н.п.Русский Юрмаш-2 предусмотрены площадки для размещения гаражей-стоянок длительного хранения автомобилей в коммунальной зоне.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях.

Размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры см. ГД-5 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

5.5 Воздушный транспорт

На территории Русско-Юрмашского сельского совета объекты воздушного транспорта отсутствуют.

5.6 Трубопроводный транспорт

На территории Русско-Юрмашского сельского совета объекты трубопроводного транспорта присутствуют в виде промысловых нефтепроводов и газопроводов.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение

1.1 Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение Русско-Юрмашевского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от 2-х котельных (таблица №1).

Теплоснабжение индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Существующие котельные Таблица 1

| № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Котельная производственной базы | с. Русский Юрмаш, ул. Заводская, 1 | ОАО «Терем» | Хозбыт. | Е 1,0-0,9Г СОМРАКТ А500 | 2 2 |  |  |  |
| Кирпичный завод | с. Русский Юрмаш, | ЗАО «Юрмашский комбинат строительных материалов» | Произв. | Барабан СБ-7-1600 печь ПГК-15 | 1 1 |  |  |  |

1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |
|  | расч. срок | 723,4 | 26,25 | 19,0 | 2,3 | 17,75 | 175,2 | 3,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 461,3 | 26,25 | 12,1 | 1,5 | 11,2 | 175,2 | 2,0 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 20,5 | 2,5 |  |  | 3,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 13,1 | 1,6 |  |  | 2,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 17,7 | 2,1 |  |  | 2,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 11,3 | 1,4 |  |  | 1,8 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 48,6 | 5,8 |  |  | 19,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 31,0 | 3,7 |  |  | 12,1 |

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

6.2. газоснабжение

1.1 Существующее положение

Газоснабжение Русско-Юрмашевского сельсовета осуществляется от ГРС «Шакша».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.2 Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 11,2 | 17,75 | 3360,0 | 1639,0 | 5325,0 | 2535,7 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 4465 | 6745 | 18444,9 | 10247,2 | 27863,6 | 15479,8 |
|  | Итого |  |  | 21804,9 | 11886,2 | 33188,6 | 18015,5 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 22895,2 | 12480,5 | 34848,0 | 18916,3 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 1144,8 | 624,0 | 1742,4 | 945,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1202,0 | 655,2 | 1829,5 | 993,1 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 14,5 Гкал/час | 22,7 Гкал/час | 6549,4 | 2023,5 | 10298,7 | 3177,5 |
|  |  | 46,8 тыс. Гкал/год | 73,6 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 30646,6 | 15159,3 | 46976,3 | 23086,9 |

1.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3. Водоснабжение

В настоящее время централизованным водоснабжением Русского Юрмашевского сельсовета охвачено только д.Шамонино. Для водоснабжения остальных населенных пунктов используются отдельные скважины и родники. Данные о качестве воды в скважинах и их дебите отсутствуют.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-блокированная застройка с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение всех существующих и проектируемых территорий сельсовета.

Полноценное водоснабжение территорий возможно в случае проведения гидрогеологических изысканий для поиска новых запасов воды.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | н.п.Русский Юрмаш-2 (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 3320 | 200 | 664 | 796,8 | 61,35 | 17,04 |
| 2 | н.п.Русский Юрмаш-2 (блокированная застройка с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 670 | 280 | 187,6 | 225,12 | 25,89 | 7,19 |
| 3 | с.Русский Юрмаш (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2790 | 200 | 558 | 669,6 | 52,90 | 14,69 |
|  | расчетный срок | 2790 | 200 | 558 | 669,6 | 52,90 | 14,69 |
| 4 | д.Бурцево (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 260 | 200 | 52 | 62,4 | 9,98 | 2,77 |
|  | расчетный срок | 260 | 200 | 52 | 62,4 | 9,98 | 2,77 |
| 5 | д.Крючевка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 430 | 200 | 86 | 103,2 | 13,78 | 3,83 |
|  | расчетный срок | 430 | 200 | 86 | 103,2 | 13,78 | 3,83 |
| 6 | д.Шамонино (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2620 | 200 | 524 | 628,8 | 49,99 | 13,89 |
|  | расчетный срок | 2620 | 200 | 524 | 628,8 | 49,99 | 13,89 |
| 7 | д.Шмидтово (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 5030 | 200 | 1006 | 1207,2 | 205,22 | 57,01 |
|  | расчетный срок | 6280 | 200 | 1256 | 1507,2 | 207,24 | 57,57 |
| 8 | д.Шмидтово (блокированная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 1310 | 280 | 366,8 | 440,16 | 34,77 | 9,66 |
| 9 | д.Южная (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 70 | 200 | 14 | 16,8 | 3,78 | 1,05 |
|  | расчетный срок | 70 | 200 | 14 | 16,8 | 3,78 | 1,05 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  |  | 268,80 | 33,57 | 9,32 |
|  | расчетный срок |  |  |  | 445,01 | 45,97 | 12,77 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 11200 |  |  | 2956,80 | 369,22 | 102,56 |
|  | Итого на расчетный срок | 17750 |  |  | 4895,09 | 505,65 | 140,46 |

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 15 л/сек и 1 внутренний — 2 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(5+15)*3*3600/1000=216 м3/сут.

Проектом предусматривается хранение пожарного запаса воды в существующих и проектируемых напорных резервуарах.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды.

6.4. Водоотведение

В настоящее время в Русском Юрмашевском сельсовете действует частичная система канализования.

В с.Русский Юрмаш действуют очистные сооружения производительностью 400 м3/сут.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех существующих и проектируемых территорий Русского Юрмашевского сельсовета.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые на перспективу БОС на территории Иглинского района со сбросом в р.Сим.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

|  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | н.п.Русский Юрмаш-2 (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 3320 | 200 | 664 | 796,8 | 7,69 | 21,98 |
| 2 | н.п.Русский Юрмаш-2 (блокированная застройка с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 670 | 280 | 187,6 | 225,12 | 2,17 | 6,51 |
| 3 | с.Русский Юрмаш (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2790 | 200 | 558 | 669,6 | 6,46 | 18,92 |
|  | расчетный срок | 2790 | 200 | 558 | 669,6 | 6,46 | 18,92 |
| 4 | д.Бурцево (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 260 | 200 | 52 | 62,4 | 0,60 | 1,81 |
|  | расчетный срок | 260 | 200 | 52 | 62,4 | 0,60 | 1,81 |
| 5 | д.Крючевка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 430 | 200 | 86 | 103,2 | 1,00 | 2,99 |
|  | расчетный срок | 430 | 200 | 86 | 103,2 | 1,00 | 2,99 |
| 6 | д.Шамонино (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2620 | 200 | 524 | 628,8 | 6,06 | 17,89 |
|  | расчетный срок | 2620 | 200 | 524 | 628,8 | 6,06 | 17,89 |
| 7 | д.Шмидтово (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 5030 | 200 | 1006 | 1207,2 | 11,64 | 31,09 |
|  | расчетный срок | 6280 | 200 | 1256 | 1507,2 | 14,54 | 36,63 |
| 8 | д.Шмидтово (блокированная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетный срок | 1310 | 280 | 366,8 | 440,16 | 4,25 | 12,74 |
| 9 | д.Южная (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 70 | 200 | 14 | 16,8 | 0,16 | 0,49 |
|  | расчетный срок | 70 | 200 | 14 | 16,8 | 0,16 | 0,49 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  |  | 268,80 | 2,59 | 7,32 |
|  | расчетный срок |  |  |  | 445,01 | 4,29 | 12,00 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 11200 |  |  | 2956,80 | 28,52 | 80,50 |
|  | Итого на расчетный срок | 17750 |  |  | 4895,09 | 47,21 | 131,95 |

6.5. Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Русско-Юрмашевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Русско-Юрмашевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Проект электроснабжения территории с. Русский Юрмаш выполнен на основании технических условий от ООО «БашРЭС».

Для электроснабжения проектом предусматривается:

- Присоединение предлагается выполнить от опор ВЛ-10 кВ фид. 32 ПС «Шакша» и фид. 3 ПС «Нагаево»

- Строительство двух ВЛ-10 кВ до проектируемых ТП

- Между проектируемыми ВЛ-10 кВ установить кольцующий вакуумный выключатель типа «Реклоузер»

- Проектом предусматривается строительство 22 трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ типа БКТП.

| ТП1 | 160 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 160 кВА |
| ТП3 | 250 кВА |
| ТП4 | 160 кВА |
| ТП5 | 160 кВА |
| ТП6 | 100 кВА |
| ТП7 | 100 кВА |
| ТП8 | 100 кВА |
| ТП9 | 100 кВА |
| ТП10 | 100 кВА |
| ТП11 | 100 кВА |
| ТП12 | 100 кВА |
| ТП13 | 100 кВА |
| ТП14 | 100 кВА |
| ТП15 | 160 кВА |
| ТП16 | 160 кВА |
| ТП17 | 160 кВА |
| ТП18 | 160 кВА |
| ТП19 | 160 кВА |
| ТП20 | 160 кВА |
| ТП21 | 160 кВА |
| ТП22 | 160 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-10 кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | с. Русский-Юрмаш | 395,01 | 802,7 | 802,7 |  | 802,7 |
| 2 | Русско-Юрмашевский сельсовет, всего | 1778,22 | 3531,41 | 3531,41 | 1327,66 | 4859,07 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение, радиофикация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Русско-Юрмашевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующей АТС «Русский Юрмаш»

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Проект телефонизации территории с. Русский Юрмаш выполнен на основании технических условий от ОАО «Башинформсвязь» филиал «Уфимская городская телефонная сеть».

Для телефонизации проектом предусматривается:

1. Во вновь проектируемой зоне предусматривается место установки контейнера под размещение оборудования АТС

2. От контейнера АТС выполняется одноотверстная телефонная канализация

3. Телефонная канализация должна быть оборудована колодцами малого типа укомплектованными кронштейнами, консолями, люками типа «Т» и устройством ввода контейнер АТС

4. Прокладка волоконно-оптического кабеля от проектируемого контейнера АТС до АТС «Русский Юрмаш» (в здании сельсовета) по запроектированным сооружениями связи, вне населенного пункта - в грунте

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* | Расчетный срок* |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | с. Русский-Юрмаш | 684 | 1392 |  | 1392 |
| 2 | Русско-Юрмашевский сельсовет, всего | 2703 | 5359 | 1914 | 7273 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемых КУСов будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 2703 шт.

на расчетный срок* - 1914 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1.Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в проектируемом районе являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ) и передвижные источники (автотранспортные средства).

Проектом на расчетный срок предлагается организация санитарно-защитных зон от предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень производственных и коммунальных предприятий и объектов с нормативными значениями санитарно-защитных зон

Таблица № 8.1

| Номер на карте ГД-4 | Наименование | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЮЗМК | 3 | 300 |
| 2 | Нефтяные скважины | 3 | 300; 150 |
| 3 | Комбинат строительных материалов | 4 | 100 |
| 4 | Фитоцентр Гордеева | 4 | 100 |
| 5 | Склады | 5 | 50 |
| 6 | Зерноток | 4 | 100 |
| 7 | Пилорама | 4 | 100 |
| 8 | Производство по перемотке трансформаторов | 4 | 100 |
| 9 | Столярный цех | 4 | 100 |
| 10 | Газораспределительный пункт | - |  |
| 11 | МТФ на 145 голов | 3 | 300 |
| 12 | Железнодорожная станция «Юрмаш» | 4 | 100 |
| 13 | Водопроводные сооружения | - | - |
| 14 | Электроподстанция | 4 | 100 |
| 15 | АГЗУ | 3 | 300 |
| 16 | Очистные сооружения | 3 | 300 |
| 17 | КНС | 5 | 50 |
| 18 | Склады ГСМ | 4 | 100 |
| 19 | Машино-тракторная мастерская | 4 | 100 |
| 20 | Животноводческое предприятие с количеством голов не более 100 | 4 | 100 |
| 21 | Деревообрабатывающий цех | 4 | 100 |
| 22 | Пождепо на 2 автомашины | - |  |
| 23 | АТП, СТО, АГЗС | 4 | 100 |
| 24 | АЗС | 4 | 100 |
| 25 | Карьер | 4 | 100 |
| 26-а | Кладбище действующее | 4 | 100 |
| 26-б | Кладбище закрытое | 5 | 50 |
| 26-в | Кладбище новая территория | 4 | 100 |
| 27 | Склады | 5 | 50 |
| 28 | ЖЭУ, пункт приема вторсырья | 4 | 100 |
| 29 | Животноводческое предприятие с размером санитарно-защитной зоны не более 300 м | 3 | 300 |
| 30 | Автодром | 4 | 100 |
| 31 | Автостоянки и гаражи длительного хранения автомобилей | 4 | 100 |
| 32 | Предприятие придорожного сервиса | 4 | 100 |
| 33 | Предприятия малого бизнеса | 4 | 100 |
| 34 | Мусороперегрузочная станция | 4 | 100 |

Исходя из многолетних наблюдений, значительная часть загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - это выхлопы автотранспорта. Проектируемая схема транспорта исключает транзитное и грузовое движение через жилые зоны.

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Проектом генерального плана выбраны наиболее безопасные в экологическом отношении направления территориального развития.

2. Параметры улиц и дорог запроектированы в соответствии с их классификацией.

3. Строительство жилых зданий осуществляется вне санитарно-защитных зон.

4. Создание единой системы озеленения, включающей озелененные улицы, парки, скверы, бульвары, санитарно- защитное озеленение, озеленение прибрежных полос водоемов.

Инженерно-технические мероприятия по охране воздушного бассейна (на расчетный срок):

1. Совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение объемом вредных выбросов в воздушном бассейне до 0,8 ПДК на границах СЗЗ.

2. Отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе.

3. Оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием.

4. Озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

Организационные меры по охране воздушного бассейна.

1. Строительство и реконструкция промышленных и сельскохозяйственных предприятий только по проектам, прошедшим экологическую экспертизу.

2. Контроль за работой автотранспорта.

3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Существующее положение – эксплуатация действующих АГЗС, исходя из экономической эффективности размещения данных объектов. Перспективное положение – создание законодательной, инвестиционной основ с разработкой систем добычи, доставки, хранения, продажи, эксплуатации и т.п. в добывающей промышленности, развитие предприятий переработки нефти и газа, модернизация автопромышленных предприятий и т.д.

Достоинства и недостатки работы автомобиля на сжиженном газе 
Недостатки авто на сжиженном газе:

-увеличение металлоемкости автомобиля на 30 - 40 кг; 
-незначительное увеличение расхода потребляемого газа (до 20%) в литрах по сравнению с бензином; 
- невозможность пуска холодного двигателя на сжиженном газе (запуск двигателя проводится только на бензине до прогрева двигателя); 
- снижение мощности двигателя на 7%; 
-лишние расходы на приобретении запасных частей (ремкомплектов для редукторов) ; 
-на давление газа в баллоне оказывает влияние температура 
окружающей среды. Поэтому надо следить, чтобы машина не перегревалась. В случае же пребывания, например, в жаркой местности необходимо выработать несколько литров газа, прежде чем ставить машину на стоянку. При полном заполнении баллона (паровая подушка отсутствует) даже незначительное повышение температуры может привести к резкому увеличению давления Автомобильная арматура имеет специальное устройство, автоматически перекрывающее заправочный канал при достижении заполнения полезного объема баллона на 80%. При достижении указанного объема дальнейшая заправка баллона прекращается. 
- возможность утечки газа, а поэтому требуется строгое соблюдение всех мер безопасности. Если появляется запах газа в салоне автомобиля или в багажном отделении, а также в подкапотном пространстве, необходимо проверить все элементы аппаратуры на герметичность: с помощью кисти наносят мыльный раствор в места соединений трубопроводов - появление мыльных пузырей свидетельствует о не герметичности стыка. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить за тем, чтобы газовый баллон был надежно укреплен на стяжных хомутах. Ослабление крепления баллона может привести к его повреждению, а также к разрыву газопровода.

Достоинства авто на сжиженном газе: 
-перевод автомобиля на газовое топливо не требует конструктивной переделки двигателя: достаточно установить газобаллонное оборудование; 
-продляется ресурс двигателя; 
-при работе двигателя на газовом топливе происходит более полное сгорание газовоздушной смеси, благодаря чему улучшаются условия смазки трущейся пары цилиндр - поршневые кольца, так как газовое топливо не смывает масло с их стенок и не растворяет его; 
-вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке блока и на поршнях; 
-снижается и расход масла на угар; 
-межремонтный пробег газового двигателя более продолжительный по сравнению с бензиновым; 
-на газовом двигателе увеличивается срок службы свечей зажигания; 
-применение газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших газов (выхлопа) ; 
-двигатель, работающий на газе, требует минимальной настройки; 
-Для владельцев иномарок, двигатели которых рассчитаны на высокосортный, а стало быть и дорогой бензин, использование газа может быть неплохим выходом из положения. 
-Газовое топливо дешевле бензина. Один литр бензина Аи-92 стоит 1($), сжиженного газа- пока 0.5($), за литр. Стоимость топлива на 10000 км пробега для двигателя объемом 1.8 литров (принимаем расход ,бензина на 100км равным 8 литрам, а расход газа-10 литрам) составит: 
для Аи-92 – 800(литров)Х1($)=800($), 
для сжиженного газа -1000 (литров)Х0.5($)=500($) 
Таким образом, каждые 10000 км пробега на газовом топливе оставляют в кармане автомобилиста 300($). 
Стоимость самого газового оборудования и услуг по его установке на легковой автомобиль составляет примерно 300 долларов США. 
примерно 300 долларов США. 
	Одним из видов автомобильного топлива, который с успехом сможет заменить как бензин, так и дизельное топливо, является природный газ, мировые запасы которого почти эквивалентны нефтяным и располагаются в географическом плане более однородно. Полагают, что он незаслуженно обойден вниманием со стороны конструкторов автомобильных двигателей. Он обладает целым рядом преимуществ по сравнению с СНГ. В частности, природный газ легче воздуха и быстро рассеивается в атмосфере в случае утечки, его использование исключает риск образования "газовой подушки" в глубине багажника, как это бывает с бензиновыми парами и СНГ.

Природный газ имеет очень высокое октановое число - 130 (против 95 - 98 у бензина), что позволяет повысить степень сжатия горючей смеси и сократить потребление топлива. К тому же природный газ имеет наиболее высокое соотношение водорода и углерода, что обусловливает снижение выброса углекислого газа.

Природный газ, однако, обладает одним существенным недостатком: если СНГ переходит в жидкое состояние при достижении давления 4 бар, то он должен храниться в сжатом виде под давлением 200 бар, что требует крупногабаритных резервуаров (природный газ, сжатый давлением 200 бар, занимает в 5 раз больше места, чем дизельное топливо). Полагают, что в будущем возможно решение этой проблемы, в частности, путем хранения с использованием активированного угля под давлением 25 - 30 бар.

Американские компании изучают возможность использования в качестве автомобильного топлива сжиженного природного газа. Для сжижения природного газа необходимо его охлаждение до -160 оС, после чего он занимает объем лишь в два раза больший, чем дизельное топливо. Однако в данном случае возрастают энергозатраты на сжижение газа и необходимо решение ряда технических проблем.

Проектом предлагается создание целевых программ по решению данных задач.

Проектом также предлагается:

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

7.2. Охрана водных ресурсов.

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейших является поэтапный охват канализацией населенных пунктов, входящих в проектируемую группу , с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

В соответствии с п.4 ст.65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны р.Юрмаш составляет 200 м, ручьев - 50 м.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Реконструкция БОС бытовой канализации.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия Донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных рубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

7.4. Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Организация, занимающаяся централизованным сбором и вывозом отходов с территории СП Русско-Юрмашский сельсовет — КУ «Алексеевское».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

Проектом предлагается вывоз мусора на мусороперегрузочную станцию в северной части сельсовета.

Проектом рекомендуется выполнение генеральной схемы очистки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет специализированной организацией и включение ее в генеральную схему очистки МР Уфимский район.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

В данном проекте расчет накопления твердых бытовых отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Бытовые отходы

Таблица № 8.2

| Наименование отходов | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | На 1 чел./год, кг | Всего в год, тыс кг | На 1 чел./год, л | Всего в год, тыс.л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 376,2 | 500 | 8875 |
| От прочих жилых домов | 300 | 4731 | 720 | 12780 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 280 | 4970 | 1400 | 24850. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 88,75 | 8 | 142 |
| Итого |  | 10165,95 |  | 46647 |

На расчетный срок предусмотрено полное канализование жилого фонда.

Морфологический состав ТБО

Таблица № 8.3

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 3,06 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 4,08 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,102 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,51 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,51 |
| Кости | 1-2 2 | 0,204 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,306 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,51 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,204 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,51 |
| Всего | 100 | 10,2 |

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусороперевозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

17,75 тыс.чел. х 50 кг/год = 887,5 .т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

- стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно Градостроительного кодекса.

Сбор, утилизацию и переработку специфических видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккумуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

7.5. Защита от электромагнитного излучения.

Основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля изложены в «Санитарных нормах  и правилах защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Предельно  допустимые уровни напряженности электрического  поля:

-для территорий зоны жилой застройки составляют 1 кВ/м;

-в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

-в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, м:

10-при напряжении до 20 кВ;

15-при напряжении до 35 кВ;

20-при напряжении до 110 кВ;

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать под выращивание сельскохозяйственных культур, не требующих ручной обработки.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения

При разработке документов территориального планирования Республики Баш-кортостан должны выполняться требования по организации безопасности жизнеобес-печения населения, пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации, согласно Федеральному закону «О защите населения и тер-риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г №68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП РБ  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан». А именно:

- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;

- предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников.

-  ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники  ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно  быть не менее 15 метров.

Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.

Территория находится в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут являться: промышленные предприятия ГО г.Уфа и Уфимского района, автомагистрали, по которым осуществляется перевозка взрывопожароопасных грузов, автостоянки, АЗС и АГЗС.

Системы инженерно-транспортного обеспечения территории запроектированы с учетом действующих норм. Объект должен включаться в общегосударственную систему оповещения (радио, телефон, факс, телевидение).

Наиболее значимое место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка р.Дема, наблюдающиеся 1 раз в 2-3 года.

Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне-июле. Практически 1 раз в 2-3 года на территории района возникают ураганные ветра, которые приводят к частичным разрушениям объектов сельскохозяйственного значения, строений.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

-разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

-подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

-своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

-содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;

-санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически опасные вещества);

-снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.

Глава Х. Первая очередь строительства.

Объем жилищного строительства на период до 2022 года рассчитан на проектную численность населения — 11,2 тысяч человек и составляет 461,3 тыс.кв.м, в том числе 261,0 тыс.кв.м новое строительство.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь

(без учета промышленного строительства)

Таблица №9.1

| Наименование | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 8874 |
| 2. Культурно-бытовое строительство | 2220 |
| 3. Инженерное обеспечение и улицы | 1680 |
| 4. Экологические мероприятия | 740 |
| Итого | 13514 |

Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана населенных пунктов, как целостного инвестиционно-градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.

Глава XI. Основные технико-экономические показатели.

| №№ | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние на 2012 г | 1-я очередь 2022г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельсовета, всего | га | 7874,9 | 7874,9 | 7874,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территории населённых пунктов, всего | « | 1254,9 | 1724,6 | 2248,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - населенный пункт Русский Юрмаш-2 | « | - | - | 607,8 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | - | 121,7 |
| 1.1.2 | - с.Русский Юрмаш | « | 336,4 | 482,1 | 482,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 37,1 | 37,2 |
| 1.1.3 | - д.Бурцево | « | 89,8 | 110,3 | 110,3 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | - | - |
| 1.1.4 | - д.Крючёвка | « | 58,9 | 66,1 | 66,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 8,7 | - |
| 1.1.5 | - д.Шамонино | « | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | - | - |
| 1.1.6 | - д.Шмидтово | « | 428,5 | 712,9 | 712,9 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 109,0 | 109,0 |
| 1.1.7 | - д.Южная | « | 10,3 | 13,2 | 13,2 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | - | - |
| 1.2 | Территории за чертой населенных пунктов, всего | « | 6620,0 | 6150,3 | 5788,46 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - производственные и коммунальные зоны | « | 16,4 | 16,4 | 89,8 |
| 1.2.2 | - леса | « | 703,9 | 703,9 | 703,9 |
| 1.2.3 | - водоёмы | « | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 1.2.4 | -железная дорога |  | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 1.2.5 | - а/д М-5 | « | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 1.2.6 | - местные межселенные автодороги |  | - | 77,0 | 78,92 |
| 1.2.7 | - магистраль в г.Уфа |  | - | - | 9,44 |
| 1.2.7 | - сельскохозяйственного назначения | « | 5772,3 | 5225,6 | 4779,0 |
| 2 | Население по сельсовету, всего | тыс.чел. | 3,10 | 11,20 | 17,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | - н.п.Русский Юрмаш-2 | « | - | - | 3,99 |
| 2.2 | - с.Русский Юрмаш | « | 1,29 | 2,79 | 2,79 |
| 2.3 | - д.Бурцево | « | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.4 | - д.Крючёвка | « | 0,01 | 0,43 | 0,43 |
| 2.5 | - д.Шамонино | « | 0,83 | 2,62 | 2,62 |
| 2.6 | - д.Шмидтово | « | 0,69 | 5,03 | 7,59 |
| 2.7 | - д.Южная |  | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 200,3/ 2213 | 461,3/ 4465 | 723,4/ 6745 |
| 3.1 | в том числе: - индивидуальная застройка с участками | « | 200,3/ 2213 | 461,3/ 4465 | 644,3/ 6060 |
| 3.2 | - блокированная застройка с участками (Таунхаусы) | « | - | - | 79,1/ 685 |
| 3.4 | Новое строительство всего | « | - | 261,0/ 2252 | 262,1/ 2280 |
| 3.5 | Жилищная обеспеченность средняя по сельсовету | кв.м/чел. |  | 41 | 41 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения- всего/1000 чел. | мест | 230/ 51 | 414/ 37 | 976/ 55 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 710/ 158 | 1777/ 158 | 2556/ 144 |
| 4.3 | Больницы - всего/1 000 чел | коек | - | - | 100/ 5,6 |
| 4.4 | Поликлиники - всего/ 1000 чел | пос/см | - | - | 621/ 35 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли — всего/ 1000 чел | м2 торг. пл. | 420/ 93 | 1170/ 105 | 5325/ 300 |
| 4.6 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 250/ 56 | 935/ 84 | 2485/ 140 |
| 4.7 | Спортивные залы - всего/1000 чел | кв.м | 216/ 48 | 432/ 39 | 2840/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса) | Км |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети, всего по сельсовету | Км |  |  | 103,62 |
| 5.3 | Протяженность основных улиц и дорог в пределах населенных пунктов |  |  |  | 49,08 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | т/год |  |  | 10,2 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  | 100 |
|  | Объем жидких бытовых отходов | тыс. т/год |  |  | 46,6 |
| 6.8.2 | Мусороперегрузочная станция | Единиц/ тыс.т год | - | - | 1/ 10,2 |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц /га | - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения | Объект |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество действующих кладбищ | Га | 1,6 | 4,6 | 9,18 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 * | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Т/год |  |  |  |
| 8.2* | Общий объем сброса загрязненных вод | Тыс.куб.м / год |  |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных зон | Га | - |  | 41,95 |
| 8.4 | Озеленение водоохранных зон | Га | - |  | 305,0 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства)** | Млн. руб. | - | 13514 | - |

Примечание.

* - показатели определяются проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий.

** - показатели уточняются рабочими проектами.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет администрации муниципального района Уфимский район генеральным планом развития сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов: с.Русский Юрмаш, д.Шмидтово, д.Крючевка, д.Бурцево.

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения,

планируемых к переводу в земли населенных пунктов

| № | населенный пункт | кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | площадь всего участка, га | категория | существующее использование участка / организация, использующая участок | кадастровая стоимость 1м2, руб. | площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русский Юрмаш-2 | 02:47:130401:70 | 92,49 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 92,49/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:69 | 52,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 52,18/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:68 | 140,22 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 140,22/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:108 | 28,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 28,25/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:67 | 65,39 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 65,39/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:66 | 142,96 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 142,96/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130401:65 | 65,46 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 65,46/ комплексное освоение территории |
|  | Русский Юрмаш | 02:47:130601:15 | 578,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 3,81 | 131,46/ комплексное освоение территории |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 718,41 га |
| 2. | Крючевка | 02:47:130501:15 | 365,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 3,81 | 7,4/ комплексное освоение территории |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 7,4 га |
| 3 | Бурцево | ДНП «Долгопрудный» 02:47:130801:123-224 | 18,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения гражданами садоводства и дачного хозяйства / паевый фонд | в зависимости от площади участка /103,53 | 18,79/ комплексное освоение территории |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 18,79 га |
| 4 | Шмидтово | ДНП «Исаковское подворье» 02:47:130801:200 | 62,81 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 3,48 | 37,68/ комплексное освоение территории |
|  |  | ДНП «Исаковское подворье» 02:47:130801:482-714 | 61,56 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения гражданами садоводства и дачного хозяйства / паевый фонд | 55,18 | 61,56/ комплексное освоение территории |
|  |  | ДНП «Нагаевский парк» 02:47:130801:775-1679 | 128,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения гражданами садоводства и дачного хозяйства / паевый фонд | 146,66 | 128,51/ комплексное освоение территории |
|  |  | 02:47:130801:101 | 20,95 | Земли сельскохозяйственного назначения | пашни / паевый фонд | 2,98 | 20,95/ комплексное освоение территории |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  | 248,7 га |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  |  | 993,3 га |

Вхождение мелиоративных систем на территории СП Русско-Юрмашский сельсовет в состав населенных пунктов не планируется.

Баланс земель сельскохозяйственного назначения

по СП Русско-Юрмашский сельсовет

| № | Состав земель | Площадь, га (существующее положение) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 3606,34 | 2821,9 |
| 2 | пастбища | 1105,9 | 1105,9 |
| 3 | сенокос | 851,2 | 851,2 |
| 4 | садовые и дачные объединения | 208,86 | 0 |
|  | итого | 5772,3 | 4779,0 |

Баланс земель территории СП Русско-Юрмашский сельсовет

| Категории земель | Существующее положение, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 1254,9 га | 2248,2 га |
| Земли лесного фонда | 703,9 га | 703,9 га |
| Земли водного фонда | 44,6 га | 44,6 га |
| Земли промышленности | 16,4 га | 16,4 га |
| Земли транспорта | 82,8 га | 82,8 га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5772,3 га | 4779,0 га |
| Итого по сельсовету | 7874,9 га | 7874,9 га |